## Slide 1: Sortieren eines Hochregallagers in C++ und Python
von Eicke Herbertz und Dominik Hilbers

## Slide 2: Übersicht
Einführung
Permutationen
Sortieren in Python
TwinCAT und C++
Kommunikation
GUI
Fazit

## Slide 3: 1. Einführung
Modell eines Hochregallagers
Ansteuerung über Beckhoff TwinCAT
Modul-Entwicklung in C++

## Slide 4: 1 Einführung
Vereinfachung in 3 x 3
Lager soll auf schnellstem Weg sortiert werden
Nur ein Element transportierbar
Ablage nur im leeren Feld

## Slide 5: 2. Permutationen
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 
8 | 4 | 
1 | 2 | 7
6 | 5 | 3

## Slide 6: 2. Permutationen
8 | 4 | 
1 | 2 | 7
6 | 5 | 3
8 | 4 | 
1 | 2 | 6
7 | 5 | 3
1 | 2 | 
4 | 5 | 7
6 | 8 | 3

## Slide 7: 2. Permutationen
Jede Permutation lässt sich in Zyklen aufteilen
Zyklische Permutationen durch „Rotation“ lösbar
Nur möglich, wenn das leere Feld Teil des Zyklus ist
8 | 4 | 
1 | 2 | 7
6 | 5 | 3

## Slide 8: 2. Permutationen
8 | 4 | 
1 | 2 | 7
6 | 5 | 3
8 | 4 | 7
1 | 2 | 
6 | 5 | 3
8 | 4 | 7
1 |  | 2
6 | 5 | 3

## Slide 9: 2. Permutationen
Zu einer einzigen zyklischen Permutation verbinden
Reihenfolge der Manipu-lationen frei wählbar
Sehr viele Lösungen für jede Permutation
8 | 4 | 
1 | 2 | 7
6 | 5 | 3

## Slide 10: 3. Sortieren in Python
Rekursiv alle Möglichkeiten testen
Kostenfunktion abhängig vom Hochregallager-Modell
Rekursionsausstieg bei Erreichen einer zyklischen Permutation
Als Python-Modul racksorter implementiert

## Slide 11: 4. Steuerung mit C++/TwinCAT
Softwareumgebung für Maschinensteuerungen
„Software-SPS“
Verwaltet Systemressourcen
Userspace-Code wird über Module eingebunden
Module können in C++ entworfen werden

## Slide 12: 4. Steuerung mit C++/TwinCAT
Bewegungskonzept basiert auf vier Befehlen:
  Fahre zur oberen Position(x,y)
  Fahre zur unteren Position(x,y)
  Belade
  Entlade

## Slide 13: 4. Steuerung mit C++/TwinCAT
Aufruf von CycleUpdate durch TwinCAT
Zyklische Abfrage der Positionssensoren
Initialisierung der Anlage mit definierter Startposition
Vergleich IST- und SOLL-Zustand
Schalten der Motoren um SOLL-Zustand zu erreichen

## Slide 14: 4. Steuerung mit C++/TwinCAT

## Slide 15: 5. Kommunikation mit ADS
Schnittstelle von Beckhoff
Kommunikation mit TwinCAT-Modul über TCP/IP
Adressierung von Funktionen über Group- und Offset-ID
Python-Wrapper pyads verfügbar

## Slide 16: 6. GUI
PyQt 5
Lösung mit Modul racksorter finden
Simulation
Durchführung mittels pyads

## Slide 17: 7. Fazit
Weiterentwicklung auf Aktuelle Systeme
Probleme beim Einsatz in der „Industrie“ durch lange Laufzeiten
Einfache, wiederverwendbare Schnittstelle zwischen Client und Runtime

## Slide 18
Fragen ?